## Slide 1: ローカルLLM用PC 調達検討と作業工数見積
PC構成別の予算・性能評価、調達期間、フェーズ別工数（概算）
2026年10月 第1版

## Slide 2: 結論：RTX 5060 Ti×2・メモリ64GB構成を推奨
予算60万円の範囲で、LLMとエージェントを同じPCで動かせる構成です。
推奨構成
B-2
RTX 5060 Ti 16GB×2
メモリ 32GB×2（64GB）
想定価格
約44〜65万円
予算60万円の上限付近
ケース・電源で調整
当社支援工数
76.8人日
フェーズ1〜3合計
（1.2倍のバッファ込み）
RTX 5090 搭載PCは約118〜140万円と、予算の約2倍のため対象外（予算増額時のみ再検討）
Mac mini M5 Pro は予算内だが、生成速度と同時利用に制約があり、エージェント用途では次点
フェーズ1（11月〜）に間に合わせるため、10月末〜11月初旬に発注判断が必要

## Slide 3: メモリ構成の考え方：用途で32GBか64GBかを決める
メモリはいずれも2本挿し（デュアルチャネル）で構成します。
1
LLMの構築のみ
メモリ 32GB
16GB × 2枚
エージェントは作業用PCで動かす
LLM用PCは推論サーバに専念
後から32GB×2に交換可能
該当：B-1 ／ C-1
2
LLM＋エージェントを同一PCで
メモリ 64GB
32GB × 2枚
エージェント・RAG・コンテナが同居
作業用PCの性能に依存しない
本検討の推奨パターン
該当：B-2 ／ C-2
Mac の場合：32GBの選択肢がなく、CPUとGPUでメモリを共有するため、LLMのみで48GB、エージェント同居で64GBが必要です。

## Slide 4: PC予算一覧（税込・概算、ストレージ2TB）
RTX 5090 搭載PCは2026年10月時点で約118万円からと高騰しており、予算60万円では調達できません。
# | 構成 | 用途 | メモリ | 想定価格 | 予算60万円 | 調達期間
A-1 | Mac mini M5 Pro | LLMのみ | 48GB（共有） | 約50万円 | ○ 収まる | 約1〜3週間
A-2 | Mac mini M5 Pro | LLM＋エージェント | 64GB（共有） | 約55〜57万円 | ○ 収まる | 約2〜4週間
B-1 | RTX 5060 Ti×2 PC | LLMのみ | 16GB×2 | 約42〜60万円 | ○ 収まる | 約1〜3週間
B-2 | RTX 5060 Ti×2 PC | LLM＋エージェント | 32GB×2 | 約44〜65万円 | △ 上限付近 | 約1〜3週間
C-1 | RTX 5090 PC | LLMのみ | 16GB×2 | 約118〜130万円 | ✕ 約2倍 | 数日〜約4週間
C-2 | RTX 5090 PC | LLM＋エージェント | 32GB×2 | 約125〜140万円 | ✕ 約2倍超 | 数日〜約4週間
Mac：本体299,800円＋メモリ追加（48GB +10.8万円／64GB +16.2〜18万円）＋2TB化（約+9万円、推定）
RTX 5060 Ti×2：パーツ積み上げの試算。BTO購入時は組立費等で数万円上がる
RTX 5090：BTO販売価格（2026年10月）に、64GB化の差額（約+6〜10万円）を加算

## Slide 5: 性能評価の見込み（1＝悪い〜5＝良い）
総合は7項目の単純平均。速度はメモリ帯域からの推定値で、実測値ではありません。
構成 | 生成 速度 | モデル 規模 | エージ ェント | 同時 利用 | 拡張性 | 調達 | 予算 適合 | 総合
A-1 Mac 48GB | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2.6
A-2 Mac 64GB | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.4
B-1 5060Ti×2・32GB | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3.4
B-2 5060Ti×2・64GB | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.6
C-1 5090・32GB | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3.4
C-2 5090・64GB | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3.7
Chart: 総合評価
| A-1 | A-2 | B-1 | B-2 | C-1 | C-2
総合 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7
総合点の最高はC-2（3.7）ですが、予算の2倍を超えるため対象外。予算内ではB-2（3.6）が最良で、特にエージェントの快適さで他の予算内候補を上回ります。

## Slide 6: 候補別の特徴と調達期間
Mac mini M5 Pro
2026年9月発売・最大64GB
長所
静音・省電力で設置が容易
大きなモデルも載る（〜70B級）
短所
生成速度が遅い（27B級で約10〜12 tok/s）
同時利用は1〜2名、メモリ増設不可
閉域網での macOS 利用可否を要確認
調達期間：約1〜3週間（64GBは品薄の可能性）
RTX 5060 Ti 16GB×2 PC
VRAM 32GB（16GB×2）
長所
予算内で VRAM 32GB を確保
vLLM で同時利用にも対応
メモリ・GPUの交換が可能
短所
2枚分割による性能ロスあり
PCIe x8/x8 対応マザーボードが必要
調達期間：約1〜3週間（パーツ在庫による）
RTX 5090 PC
VRAM 32GB（1枚）
長所
最も高速（27B級で約50〜70 tok/s）
分割不要で構成がシンプル
短所
約118〜140万円と予算の約2倍
1,000W級電源・発熱対策が必要
調達期間：在庫品は数日、受注生産は約2〜4週間

## Slide 7: ストレージは2TBで十分、発注判断は10月末〜11月初旬
ストレージ（SSD）の想定使用量
Chart: 
| OS・ツール・コンテナ | モデル（5〜8本） | RAG・ログ・ソース | 空き容量
上限見込み（GB） | 200 | 300 | 300 | 1200
使用量は約0.5〜0.8TB。モデルの比較評価やデータの追加にも余裕があります。
調達スケジュール（逆算）
1
10月末〜11月初旬
発注判断・見積取得
見積の有効期限（1〜2週間）に注意
2
11月初旬〜中旬
納品（1〜3週間）
在庫・構成変更で前後
3
11月中旬
端末室への搬入審査
審査期間を別途確保
4
11〜12月
フェーズ1 開始
LLM構築・エージェント接続

## Slide 8: 作業工数見積：合計76.8人日（約3.8人月）
当社支援分の概算。各作業の基準工数に1.2倍のバッファを掛けています。
Chart: フェーズ別工数（人日）
| フェーズ1 （11〜12月） | フェーズ2 （1〜2月） | フェーズ3 （2〜3月）
基準工数 | 23 | 23 | 18
見積（×1.2） | 27.6 | 27.6 | 21.6
フェーズ | 主な支援内容 | 基準 | 見積
フェーズ1 | LLM構築・エージェント接続の支援 | 23.0 | 27.6
フェーズ2 | RAG・指示書・Tool設計の支援 | 23.0 | 27.6
フェーズ3 | 試行運用・不具合解消の支援 | 18.0 | 21.6
合計 |  | 64.0 | 76.8
工数の前提
委託元（NTTD様）の構築作業は含まない
支援はリモート・定例会中心、端末室訪問は各フェーズ数回

## Slide 9: 作業内訳：フェーズ1（11〜12月）
フェーズ1 LLMでエージェントが最低限動く状態の構築支援
# | 作業 | 基準 | 見積
1-1 | キックオフ・要件確認（利用者・環境・搬入ルール） | 2.0 | 2.4
1-2 | 端末選定・構成レビュー支援 | 2.0 | 2.4
1-3 | 構築手順書・搬入物リストの作成 | 4.0 | 4.8
1-4 | 搬入物の準備支援（取得・検証） | 2.0 | 2.4
1-5 | 構築ハンズオン（OS・ドライバ・Ollama・モデル） | 3.0 | 3.6
1-6 | エージェントCLIの接続ハンズオン | 2.0 | 2.4
1-7 | モデルの比較・性能測定 | 3.0 | 3.6
1-8 | トラブルシューティング支援 | 3.0 | 3.6
1-9 | 進捗管理・報告 | 2.0 | 2.4
 | 小計 | 23.0 | 27.6
✓
12月末のゴール
作業用PCのエージェントCLIから Gemma 4 を使い、ログから被疑箇所を提示できること
比較対象：Qwen3.6・gpt-oss
性能は実機で実測し報告

## Slide 10: 作業内訳：フェーズ2（1〜2月）・フェーズ3（2〜3月）
フェーズ2 カスタマイズ支援
# | 作業 | 基準 | 見積
2-1 | RAG設計のレクチャ | 3.0 | 3.6
2-2 | 過去Q&Aの整形方針・サンプル作成 | 3.0 | 3.6
2-3 | 指示書（業務ルール・用語）の設計 | 3.0 | 3.6
2-4 | Tool/Skill設計のレクチャ | 4.0 | 4.8
2-5 | 評価セットの作成・精度評価 | 3.0 | 3.6
2-6 | エージェントCLIの比較評価 | 2.0 | 2.4
2-7 | トラブルシューティング支援 | 3.0 | 3.6
2-8 | 進捗管理・報告 | 2.0 | 2.4
 | 小計 | 23.0 | 27.6
フェーズ3 改善・不具合解消
# | 作業 | 基準 | 見積
3-1 | 試行運用の支援・課題管理 | 3.0 | 3.6
3-2 | 不具合の解析・改善支援 | 5.0 | 6.0
3-3 | 精度・性能のチューニング | 3.0 | 3.6
3-4 | 運用手順書・ナレッジ移管 | 3.0 | 3.6
3-5 | 本番DC展開に向けた留意点整理 | 2.0 | 2.4
3-6 | 最終報告 | 2.0 | 2.4
 | 小計 | 18.0 | 21.6

## Slide 11: 次のステップ
B-2構成（RTX 5060 Ti×2・64GB）で販売店から正式見積を取得
予算超過時の調整方針（ケース・電源のグレード／B-1への切替）を決定
10月末〜11月初旬に発注判断、並行して端末室への搬入申請を開始